## Slide 1
floxml_tools
FloTHERM FloXML 自动化工具集 — 工作交接
ECXML 导出 → FloXML 转换 → JSON 配置修改 → 求解
2026-06-01

## Slide 2
核心工作流
从项目导出 ECXML，转换为 FloXML，通过 JSON 配置修改后求解。
Step 1
从 FloTHERM 项目 导出 ECXML
项目 → Export → model.ecxml
→
Step 2
ECXML → FloXML 格式转换
ecxml_to_floxml _converter.py
→
Step 3
JSON 配置 修改 FloXML
volume_regions solve_settings boundary_conditions
→
Step 4
导入 FloTHERM 求解
完整项目文件 → Solve
Step 3 的三个 JSON 配置文件（与三个 Python 脚本一一对应）
• solve_settings.example.json → floxml_add_solve_settings.py — 求解器参数、瞬态设置
• floxml_volume_regions.example.json → floxml_add_volume_regions.py — 体积区域、网格约束
• boundary_conditions_*.json → floxml_boundary_conditions.py — 环境条件、热源、表面属性、辐射
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 3
ecxml_to_floxml_converter.py
ECXML → FloXML 核心转换器 | 1,851 行
将 JEDEC JEP181 ECXML 器件热模型转换为 FloTHERM FloXML 项目格式，自动补充缺失配置。
功能说明
• ECXML 是 JEDEC JEP181 器件级热模型交换标准格式
• ECXML 缺少: 网格(grid)、求解器(solve)、模型设置(model)、求解域(solution_domain)
• 本工具自动补充这些缺失部分，生成可直接导入 FloTHERM 的完整项目
• 支持 JSON 配置文件自定义转换参数（网格、求解、区域等）
• 完整保留 ECXML 中的几何体、材料、热源等定义
命令行用法
# 基本转换 python -m floxml_tools. ecxml_to_floxml_converter model.ecxml -o project.xml # 带 JSON 配置 python -m floxml_tools. ecxml_to_floxml_converter model.ecxml --config config.json -o project.xml
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 4
floxml_add_solve_settings.py
求解设置注入 | 1,187 行
通过 JSON 或 Excel 配置向 FloXML 注入求解器设置和瞬态设置。
可配置项
• <model> 部分:
modeling — 求解类型 (flow_heat / conduction_only 等), 辐射开关
turbulence — 层流/湍流模型
gravity — 重力方向和大小
global — 基准压力、环境温度
initial_variables — 初始值设置
transient — 瞬态时间设置 (时间段、保存时刻、时间片)
• <solve> 部分:
overall_control — 迭代次数、求解器类型、收敛判据
variable_controls — 各变量 (速度/温度) 的虚假时间步等
solver_controls — 压力/温度线性松弛因子
命令行用法
# JSON 配置注入 python -m floxml_tools. floxml_add_solve_settings model.xml --config solve.json -o output.xml # Excel 配置注入 python -m floxml_tools. floxml_add_solve_settings model.xml --config solve.xlsx -o output.xml # 生成配置模板 python -m floxml_tools. floxml_add_solve_settings --create-template template.xlsx
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 5
solve_settings.example.json 配置详解
model 部分 — 求解模型设置
"modeling": { "solution": "flow_heat", // flow_heat / conduction_only "radiation": "on", // on / off "dimensionality": "3d" }, "turbulence": { "type": "laminar" }, "gravity": { "type": "normal", "normal_direction": "neg_y", "value": 9.81 }, "global": { "datum_pressure": 101325.0, // Pa "ambient_temperature": 25.0 // °C }
solve 部分 — 迭代控制 + 瞬态
"overall_control": { "outer_iterations": 500, "solver_option": "multi_grid", "convergence_values": { "required_accuracy": 0.2, "num_iterations": 45 } }, "transient": { "overall_transient": { "start_time": 0, "end_time": 60 }, "save_times": [0, 30, 60], "time_patches": [{ "name": "First", "start_time": 0, "end_time": 30, "step_control": "minimum_number", "minimum_number": 15 }] }
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 6
floxml_add_volume_regions.py
体积区域 & 网格约束注入 | 1,225 行
通过 JSON 配置向 FloXML 添加体积区域 (region) 和网格约束 (grid_constraint)。
两种区域定义方式
1. 显式定义 — 直接指定位置和尺寸:
position: [x, y, z] size: [sx, sy, sz]
2. 从几何体包围盒自动推导 (bbox_from):
include_names: ["PCB", "U1"] — 按名称匹配
include_patterns: ["R22*", "C*"] — 通配符匹配
include_tags: ["cuboid"] — 按类型匹配
padding: [px, py, pz] — 外扩余量
网格约束 (grid_constraint):
• 先在 grid_constraints 中定义约束（最小尺寸、最小数量等）
• 再在 regions 中引用约束名，应用到区域或几何体
• object_constraints 可直接给指定几何体分配约束
区域可放置在根 geometry 或指定 assembly 下
命令行用法
# 注入体积区域和网格约束 python -m floxml_tools. floxml_add_volume_regions model.xml --config regions.json -o output.xml # 原地修改 python -m floxml_tools. floxml_add_volume_regions model.xml --config regions.json --in-place
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 7
floxml_volume_regions.example.json 配置详解
网格约束定义 + 几何体约束分配
"grid_constraints": [ { "name": "Grid Constraint 1", "enable_min_cell_size": true, "min_cell_size": 0.001, "min_number": 43, "high_inflation": { "inflation_type": "size", "inflation_size": 0.005, "min_number": 23 } } ], "object_constraints": [ { "target_names": ["PCB"], "all_grid_constraint": "Grid Constraint 1" } ]
体积区域定义 (显式 + bbox)
"regions": [ { "name": "Explicit Volume Region", "position": [-0.01, -0.01, -0.002], "size": [0.12, 0.08, 0.01], "localized_grid": true, "x_grid_constraint": "Grid Constraint 1" }, { "name": "BBox Region Around PCB", "parent_assembly": "DemoBoard", "bbox_from": { "include_names": ["PCB"], "include_patterns": ["U*"], "padding": [0.001, 0.001, 0.0005] }, "all_grid_constraint": "Grid Constraint 1" } ]
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 8
floxml_boundary_conditions.py
边界条件注入 | 921 行
通过 JSON 配置向 FloXML 添加/修改 7 种边界条件类型。
Ambient (环境)
温度、压力、换热系数 速度、辐射温度
Solution Domain (求解域)
各面边界类型 ambient/symmetry/ wall/opening
Surface (表面属性)
发射率、粗糙度 area_factor
Radiation (辐射)
表面类型 面积阈值
Source (热源)
总功率 / 定温 体积热源
Surface Exchange (表面交换)
对流换热方法 HTC 常数/曲线
Thermal (热模型)
导热/对流模型
face_conditions — 将属性分配到几何体
• target_names / target_patterns / target_tags 匹配几何体
• 将 surface / radiation / thermal / source 等属性分配上去
• 例: Chip_U1 → Paint 表面 + Conduction 热模型
命令行
python -m floxml_tools. floxml_boundary_conditions model.xml --config bc.json -o output.xml
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 9
boundary_conditions JSON 配置详解
环境条件 + 求解域边界
"ambients": [ { "name": "Ambient", "pressure": 101325, "temperature": 293, // K "heat_transfer_coeff": 12, "velocity": [0, 0, 0] }, { "name": "Forced Air", "temperature": 300, "velocity": [0, 0, 2.5], // m/s "heat_transfer_coeff": 25 } ], "solution_domain": { "x_low_boundary": "ambient", "y_low_boundary": "symmetry", "z_high_boundary": "opening", "x_low_ambient": "Ambient", "z_high_ambient": "Forced Air" }
热源定义
"sources": [ { "name": "Heat Source", "source_options": [{ "applies_to": "temperature", "type": "total", "value": 23.3 // W }] } ]
属性分配 (face_conditions)
"face_conditions": [ { "target_names": ["Heatsink"], "surface": "Polished Metal", "radiation": "Sub-Divided", "thermal": "Conduction" }, { "target_names": ["Chip_U1"], "surface": "Paint", "surface_exchange": "Constant HTC" } ]
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 10
典型使用流程
1. 从 FloTHERM 导出 ECXML
在 FloTHERM 中打开项目 → File → Export → ECXML 保存为 model.ecxml
2. ECXML → FloXML 转换
python -m floxml_tools.ecxml_to_floxml_converter \ model.ecxml -o project.xml
3. 注入求解设置
python -m floxml_tools.floxml_add_solve_settings \ project.xml --config solve_settings.json -o project.xml
4. 注入体积区域和网格约束
python -m floxml_tools.floxml_add_volume_regions \ project.xml --config regions.json --in-place
5. 注入边界条件
python -m floxml_tools.floxml_boundary_conditions \ project.xml --config boundary.json --in-place
6. 导入 FloTHERM 求解
在 FloTHERM 中 File → Import → 选择最终 project.xml → Solve
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 11
JSON 配置文件汇总
每个 Python 脚本对应一个或多个 JSON 配置文件，修改 JSON 即可调整 FloXML 项目参数，无需手动编辑 XML。
配置文件
对应脚本
用途
solve_settings.example.json
floxml_add_solve_settings.py
求解器参数、收敛判据、瞬态时间
solve_settings.example.xlsx
floxml_add_solve_settings.py
同上，Excel 格式（可用 --create-template 生成）
transient_only.example.json
floxml_add_solve_settings.py
仅瞬态设置（start/end_time, save_times, patches）
transient_maxsize.example.json
floxml_add_solve_settings.py
瞬态设置（max_size 控制步长）
floxml_volume_regions.example.json
floxml_add_volume_regions.py
体积区域定义 + 网格约束
boundary_conditions_*.json
floxml_boundary_conditions.py
环境条件、热源、表面属性、辐射、表面交换
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 12
交接总结
4
核心 Python 模块
~5,200
行核心代码
6+
JSON 配置文件
7
边界条件类型
核心要点
1. 工作流: FloTHERM 导出 ECXML → ecxml_to_floxml_converter 转换 → 三个 JSON 配置修改 FloXML → 导入求解
2. 三个配置修改脚本各司其职: solve_settings / volume_regions / boundary_conditions
3. JSON 配置驱动: 修改参数只需改 JSON，不需要手动编辑 XML
4. 所有模块都有命令行入口，支持 -h 查看帮助
5. 每个模块有完整 docstring，包含用法示例和参数说明
后续建议
• 补充单元测试（目前仅 ecxml_to_floxml_converter 有测试）
• 引入 logging 替代 print，便于调试
floxml_tools 工作交接 | 2026-06-01

## Slide 13
谢谢
如有疑问请参考各模块 docstring 或 README.md
python -m floxml_tools.<module_name> -h